## Slide 1: Prúd v magnetickom poli

## Slide 2
Sily pôsobiace na pohybujúce sa náboje
Keď nabitá častica prechádza magnetickým poľom, pôsobí na ňu sila, ktorá sa odlišuje od ostatných známych z každodenného života. Túto silu nazývame Lorentzova sila.
Zvláštna vlastnosť tejto sily spočíva v tom, že magnetické pole nemôže silovo pôsobiť na nabitú časticu pokiaľ sa táto častica nepohybuje magnetickým poľom. Avšak ak medzi časticou a poľom existuje relatívny pohyb, nemusí to nevyhnutne znamenať, že na častice bude pôsobiť nejaká sila.

## Slide 3
Preskúmajme podrobnejšie faktory, ktoré určujú silu a smer Lorentzovej sily.
Veľkosť tejto sily je priamo úmerná veľkosti náboja častíc a sile magnetického poľa. Taktiež závisí od uhla medzi smerom magnetického poľa a rýchlosťou pohybujúcich sa nabitých častíc takým spôsobom, že ak sa častica pohybuje kolmo na smer magnetického pole, pôsobí na ňu maximálna sila. V iných uhloch je sila menšia a rovná sa nule, ak sa častica pohybuje rovnobežne so siločiarami magnetického poľa.

## Slide 4
Smer Lorentzovej sily je vždy kolmý na smer magnetického poľa aj na smer pohybu častíc.
Pre daný smer pohybu náboja a magnetického poľa môžeme nájsť smer sily, ak použijeme Pravidlo pravej ruky.
Β
v
F

## Slide 5
Platí, že ak ukazovák pravej ruky ukazuje smerom v smere pohybu častíc a prostredník ukazuje v smere magnetického poľa, potom smer pôsobiacej sily je daný smerom, ktorý ukazuje vystretý palec.
Ak je pohyblivý náboj záporný, potom bude sila pôsobiť v opačnom smere, akým ukazuje palec.

## Slide 6
Vodič v magnetickom poli
Pretože elektrický prúd vo vodiči je tvorený pohybujúcimi sa elektrónmi a tieto elektróny sú viazané na vodič, magnetické sily pohyblivých nábojov pôsobia aj na celý vodič.

## Slide 7
Keď je prúd kolmý na smer magnetického poľa, rovnica sily má tvar: F = B.I.L
kde: F je sila v Newtonoch, B je veľkosť magnetického poľa v Tesla, I je elektrický prúd v Ampéroch, L je dĺžka vodiča, ktorý sa nachádza v magnetickom poli v metroch.